| LABORATORI DELLA LUCE I GUZZINI (Recanati) |
| --- |
| Nome: Sede centrale I Guzzini Anno di completamento: 2002 Superficie riscaldata: 2.320 m2 Volume riscaldato e raffrescato: 7.760 m3 |  |
| Descrizione sintetica | Con un volume di 7.500 mq, il complesso si sviluppa su 5 piani destinati alle attività di ricerca e sviluppo, di formazione e comunicazione, con uno showroom di oltre 1.000 mq e una sala conferenze per 290 persone. |
| Caratteristiche involucro | L’edificio è formato da superfici opache e vetrate. Le facciate nord e sud sono interamente trasparenti composte da una vetratura con frangisole orizzontali, vetro basso-emissivo, intercapedine non ventilata, vetro trasparente flottante. Le facciate est ed ovest sono opache e composte intonaco leggero, muratura a foratura densa, intercapedine ventilata, muratura a foratura densa, coibentazione in lana minerale. |
| Caratteristiche impianto | Sono presenti: un sistema di ventilazione naturale un sistema di illuminazione naturale l’uso dell’atrio centrale porta luce all’interno dell’edificio e permette di ventilare gli uffici naturalmente un sistema di riscaldamento/raffrescamento a ventilconvettori a quattro tubi una ventilazione mista viene usata per diminuire i guadagni termici interni usando l’aria esterna fresca la massa termica dentro gli uffici permette l’uso di ventilazione notturna per raffrescare la struttura dell’edificio e allunga il periodo in cui non è necessario il raffrescamento meccanico. La regolazione è di tipo totalmente automatico, centralizzato, con un controllo utente limitato. |
| Costi | Il costo d’investimento totale per la parte inerente l’involucro è di 1550,00€ per m2 di area lorda |
|  | Il costo totale degli impianti meccanici per m2 di area lorda è di 125,3 € |
| Consumo annuale (riscaldamento/raffrescamento/illuminazione) | 130,4 kWh/mq |
| CENTRO SCHUCO (Padova) |
| Nome: Centro Schuco Anno di completamento: 2009 Superficie climatizzata: 3950 m2 |  |
| Descrizione sintetica | Straordinario esempio di recupero edilizio. Molta attenzione è stata dedicata anche alla definizione degli spazi, che ha permesso di ricavare due sale convegni, showroom, training center e un laboratorio adibito ad area testIn. |
| Caratteristiche involucro | La pelle esterna dell’edificio è realizzata con il sistema Schüco E2 con schermature solari CTB. La facciata è gestita da un sistema di building automation che interagendo con una stazione meteo collegata a numerosi sensori consente di ottimizzare lo scambio energetico tra l’interno e l’esterno dell’edificio, gestendo la movimentazione sincronizzata delle aperture e dei sistemi di ombreggiatura. |
| Caratteristiche impianto | Numerose sono infatti le soluzioni “made in Schüco” impiegate in quest’opera di recupero edilizio come il “solar cooling”, l’impianto di raffrescamento che sfrutta l’acqua calda prodotta da collettori solari ad elevata efficienza, un impianto di geotermia composto da 7 sonde profonde 80 metri e supportato da collettori solari termici, oltre a un impianto fotovoltaico posizionato sul tetto e capace di soddisfare il fabbisogno energetico dell’intero stabile con una produzione di circa 690.000 kWh all’anno. |
| Consumo annuale | 8,44 kWh/mc Il fabbisogno termico è stato portato da 99800 kWh/anno a 45800 kWh/anno Il fabbisogno di raffrescamento è stato portato da 66600 kWh/anno a 32600 kWh/anno |

| EDIFICIO INDUSTRIALE MONCHIERO & C. (Mondovì) |
| --- |
| Nome: Edificio Industriale Monchiero & C. Anno di completamento: 2009 |  |
| Descrizione sintetica | Il progetto riguarda un edificio in area industriale di nuovo insediamento poco distante dal centro storico di Pollenzo di Bra. |
| Caratteristiche involucro | La superficie muraria è organizzata secondo una poligonale che orienta i lati finestrati a Mezzogiorno, le vedute d’angolo espongono al Sud un edificio completamente vetrato e all’Ovest un edificio cieco, con la sola eccezione della bussola d’ingresso. Da questa si accede all’atrio a doppia altezza, coronato da un ampio lucernario, dove convergono l'accoglienza e il centro della distribuzione interna. La coibentazione è disposta all'esterno della struttura in modo da aumentare l'inerzia termica dei locali. Le vetrate sono dotate di un sistema di ombreggiamento a schermature fisse che permette il controllo dell'irraggiamento solare senza necessità di movimentazioni manuali o automatiche. L'efficienza della disposizione e il miglioramento del sistema di posa ha permesso l'utilizzo di serramenti industriali a basso costo ottenendo prestazioni elevate. |
| Caratteristiche impianto | L’illuminazione esterna è integralmente rivolta verso il suolo per ridurre quanto più possibile l’inquinamento luminoso, data la prossimità con aree di grande valore paesaggistico. Lo studio bioclimatico del sito con il contemporaneo utilizzo d’impianti ad alto rendimento, fonti di energia rinnovabili e raffrescamento naturale costituisce una soluzione sinergica molto efficiente per conseguire il massimo contenimento dei consumi. E’ stato utilizzato un generatore di calore da fonte di energia rinnovabile (caldaia a cippato) e la distribuzione del calore avviene interamente a pavimento anche nelal zona produttiva |
| Consumo annuale | 21 kWh/mq (Uffici) 3,86 kWh/mc (Capannone) |

| PARQUE TECNOLOGICO DE RECICLADO LOPEZ SORIANO (Spagna) |
| --- |
| Nome: Parque Tecnologico de Reciclado Lopez Soriano Estensione: 835 ha |  |
| Descrizione sintetica | Il Parco si estende su una superficie di circa 835 ha, divisa in 15 aree destinate esclusivamente ad uso industriale e un’ampia area per servizi pubblici e sociali. Il Parco nasce come parco “de reciclado” (riciclaggio), per ospitare quelle industrie nei cui processi produttivi intervengano (in tutto o in parte) prodotti di scarto che possano essere utilizzati come nuovi materiali per la produzione di oggetti e prodotti che il mercato riconosca come tali. |
| Servizi ambientali innovativi | Dal punto di vista delle prestazioni ambientali, l’intero Parco si configura come improntato alla sostenibilità, visto che nasce per ospitare aziende che riutilizzano materiali di scarto. |
| Infrastrutture | A livello infrastrutturale, a parte le dotazioni tradizionali, sono da segnalare: - la distribuzione sotterranea dell’energia elettrica a media tensione (15.000 V) - la presenza di un acquedotto industriale, con captazione delle acque da un canale - il sistema separato di raccolta delle acque meteoriche e vasca di laminazione - il convogliamento delle acque reflue all’impianto di trattamento. |